## Slide 1: Bewegungs- und Krafterfassung in Echtzeit Ziele
Einfache Handhabung Kraftmessplatte und Bewegungserfassungssystem
Weg-Zeit-Verlauf  Kraft-Zeit-Verlauf
Kraftverlauf  Wegverlauf

## Slide 2
Vicon Cameras
3d – Bewegungserfassung: Vicon (passives System)

## Slide 3
Stroboskope geben Lichtblitze in regelmäßigen zeitlichen Abständen ab, wodurch bei dunkler Umgebung Bewegungen abgehackt als eine Abfolge von stehenden Bildern erscheinen. Diese sind vor den Kameras montiert.
Die Kameras erfassen das reflektierte infrarote Licht der Marker. Dadurch können die Pixelkoordinaten der Marker für die einzelnen Kameras erfasst werden. Die Kameraausrichtung und die Kameraparameter werden durch eine Kalibration ermittelt. Mit den Pixelkoordinaten der einzelnen Kameras können die Raum-koordinaten jedes Markers berechnet werden.
Durch eine andauernde Messung lässt sich eine zeitliche Abfolge der Markerpositionen im Raum ermitteln (Weg-Zeit-Verlauf)
Vicon – Funktionsweise

## Slide 4
Bewegungsanalyse in Echtzeit
Messdaten lassen sich exportieren und importieren
Messdaten sind 3-dimensional
Kalibrierung nach Inbetriebnahme mit einem Winkel mit aktiven Markern
Auflösung einer Kamera: 1 MP (1024 *1024 Pixel Kamera Bonita)
Maximale Messfrequenz: 250 Hz
Markeranzahl: beliebig; keine integrierte Markererkennung in der Kamera
Messbereich: ca. 5-6 Meter
Bessere Kamera von Vicon: Vantage
16 Megapixel (4704 X 3456 Pixel)
120 Hz Messfrequenz
Integrierte Markererkennung
Vicon – Technische Merkmale

## Slide 5
Vicon
Beispiel zur Auflösung:
16 000 000 Pixel entspricht ca. 4000 * 4000 Pixel
100m / 4000 = 0,025m (2,5cm)
Bei Subpixel ca. 1cm Genauigkeit
FULL MARKER GRAYSCALE Vicon cameras use every pixel of grayscale information to locate the marker's 2D center and calculate its radius - not just edge grayscale information. By using every pixel of information, Vicon cameras fit a circle more precisely around the marker image significantly improving system accuracy.
Was sind „edge grayscale information“ ?

## Slide 6
Bestimmung der Raumkoordinaten
Bei welchem Marker wird die Positionsbestimmung einen geringeren Fehler in x-Richtung aufweisen (weshalb)?
1
2
x
x

## Slide 7: Bestimmung der Raumkoordinaten
1
3
Bild Kamera 3
Abbildungsebene Kamera 3

## Slide 8
Bestimmung der Raumkoordinaten
1
3
Bild Kamera 3
Die Auflösung (Anzahl der Pixel in horizontaler Richtung) ist mitentscheidend für die
Genauigkeit der Position.
Abbildungsebene
Kamera 3

## Slide 9
Beim Marker 1 weisen die Geraden einen „günstigen“ (60 – 120°) Schnittwinkel auf.
 Beim horizontalen Abstand 1 weist die Positionsbestimmung einen geringeren Fehler auf, weil eine höhere Auflösung und ein günstiger Schnittwinkel vorliegt.
1
2

## Slide 10: Bewegungs- und Krafterfassung in Echtzeit
Ermittlung des Zusammenhanges zwischen den ausgegebenen Werten eines Messgerätes und den bekannten Werten der Messgröße unter bekannten Bedingungen.
Dabei ist zu beachten dass Kalibrierung
kein Abgleich
keine Aussage über Drift beinhaltet.
Wurde eine Kalibrierung vorgenommen, kann mit Hilfe einer Korrekturrechnung die Abweichungen behoben werden.
Exkurs: Kalibrierung

## Slide 11
Richtige Werte | Werte Messgerät | Werte Messgerät nach Korrekturberechnung
0 | 0,2 | 0
1 | 1,3 | 1
2 | 1,9 | 2
3 | 3,1 | 3
Kalibrierung ist nur bei einer hohen Wiederholungsgenauigkeit sinnvoll.
Wie kann eine Wasserflasche kalibriert werden, damit die enthaltene Wassermenge gemessen werden kann?
Wie wird Vicon kalibriert?
Exkurs: Kalibrierung

## Slide 12
Exkurs: Formen von Fehlern
soll
ist
1. Steigungsfehler
soll
ist
2. Nullpunktsfehler
soll
ist
3. Nichtlinearität
soll
ist
4. Hysterese
Welcher Fehler kann nicht korrigiert werden?
Wie kann Nichtlinearität korrigiert werden?

## Slide 13
5. Übersprechen
Wirkende Kräfte Gemessene Kräfte
Fz = 1000 N Fz = 1000 N
Fx = 0 N Fx = 50 N
Kistler Platte
Kistler Platte
Fz
Fz
Fx
Das Übersprechen der vertikalen auf die horizontale Kraft beträgt 5%.
Exkurs: Formen von Fehlern

## Slide 14
Kraftmessplatte OPTIMA HPS
(Amti)
https://www.amti.biz/optima_de.aspx
Die Optima HPS verwendet AMTI's neue, optimierte Technologie basierend auf Dehnungsmessstreifen und bietet eine Genauigkeit, die es bei Kraftmessplatten bisher so noch nicht gab:
Durchschnittliche Genauigkeit des Kraftangriffspunktes (Center of Pressure, COP) typischerweise weniger als 0,2 mm
Übersprechen typischerweise von ±0,05% der aufgebrachten Belastung*
Messgenauigkeit von ±0,1% der aufgebrachten Belastung*

## Slide 15
Messen von 3-d Bodenreaktionskraft, Moment und Kraftangriffspunkt
Kraftverlaufsanalyse in Echtzeit
Messdaten lassen sich exportieren
Hohe Eigenfrequenz -1000 Hz
Überlast >15 kN
Linearität < 0,5%
Hysterese < 0,5%
Übersprechen < 1,5%
Anzahl Kanäle: 8 (4 vertikal, 2 quer und 2 längs)
Kraftmessplatte Kistler - Technische Merkmale
Eine Eigenfrequenz eines schwingfähigen Systems ist die Frequenz, mit der das System nach einmaliger Anregung schwingt.
Könnte mit dieser Kraftmessplatte die Reibung zwischen Schnee und Ski gemessen werden?

## Slide 16
Kraftmessplatte Kistler
Was ist ein Kraftangriffspunkt, was bedeutet COP?
Was ist ein Messbereich (Beispiel Personenwaage)?
Was ist mit Ansprechschwelle Fz < 250 mN gemeint?
Welche Masse muss auf die Kistler Platte gelegt werden, um die Ansprechschwelle zu überschreiten?

## Slide 17
Kräfte zusammenführen
Die Messplattform besitzt vier vorgespannte 3-Komponenten-Kraftsensoren
Die Ausgänge der vier 3-Komponenten-Kraftsensoren sind intern so auf 8 Kanäle reduziert, dass Kraft- und Momentmessungen in allen drei Achsen möglich sind.
Jeweils 2 Kräfte liegen auf der gleichen Wirkungslinie
4 Kräfte in x-Richtung reduzieren sich auf 2 Kräfte
4 Kräfte in y-Richtung reduzieren sich auf 2 Kräfte

## Slide 18
Koordinatensystem Bewegungserfassung und
Kraftmessplatte zusammenführen
Ohne zusammenführen der Koordinatensysteme würde es zwei unterschiedliche Koordinatensysteme geben
Koordinatensystem
Bewegungserfassung
Koordinatensystem
Kraftmessplatte
x
z
y

## Slide 19
Koordinatensystem definieren
Weshalb? Damit das Koordinatensystem der Bewegungserfassung mit dem Koordinatensystem der Kraftmessplatte übereinstimmt.
Koordinatensystem
Bewegungserfassung
Koordinatensystem
Kraftmessplatte

## Slide 20
Bei den DMS-Sensoren wird zunächst eine elastische Verformung des Messkörpers in eine Widerstandsänderung des DMS umgewandelt, um anschließend ein elektrisches Ausgangssignal einer Wheatstone‘schen Brückenschaltung zu generieren.
Der piezoelektrische Effekt beruht darauf, dass Kristalle unter Druckbelastung eine direkt zur eingeleiteten Kraft proportionale elektrische Ladung erzeugen. Mit Hilfe eines Verstärkers wird diese Ladung dann in eine proportionale Ausgangsspannung umgewandelt.
Bei der piezoelektrischen Messtechnik mit einer Sensorgröße ist ein weiter Messbereich ohne Genauigkeits- und Auflösungsverlust realisierbar.
Bei der Langzeitstabilität (Driftverhalten) hat die DMS-Technologie Vorteile, da es in der piezoelektrischen Messtechnik praktisch nicht möglich ist, einen Messaufbau mit unendlich großem Isolationswiderstand zu realisieren.
Mehr Details unter: http://www.hbm.com/de/3215/vergleich-kraftsensoren-dms-piezoelektrisch/
Exkurs: DMS - Piezo

## Slide 21
Messung allgemein
Aufnahmesoftware (Nexus 2.8.2) starten
Koordinatensystem von Vicon und Kraftmessplatte definieren
Nullabgleich Kraftmessplatte
Messung (Datenaufnahme)
Daten kontrollieren
Daten speichern auf USB Stick

## Slide 22
Nexus – Bedienungsanleitung
Felder
Reiter

## Slide 23
Nexus – Bedienungsanleitung
Stromleiste am Boden einschalten und VICON-Rechner einschalten
Konfiguration der AMTI Kraftmessplatte kontrollieren: muss auf Balance eingestellt sein (siehe Bedienungsanleitung VICON-System Punkt 1)
Vicon Nexus 2.8.2 (Icon Desktop starten)
Feld „Communications“ - Reiter „Data Management“ - Ordner „2019_WS_Kniebeugen“ wählen –
neuen Patienten auswählen (rundes, gelbes Symbol) – Namen im linken Feld anklicken - Probandennamen eingeben – Enter und Maus Doppelklick auf Probandenname - „Create New Session“ (graues Symbol oben rechts)
auswählen - aktuelles Datum eingeben (TTMMJJJJ) - Datum doppelklicken

## Slide 24
Nexus – Bedienungsanleitung
Feld „Resources“ „Go Live“ drücken - Reiter „System“ „Kniebeugen“ auswählen - Reiter „Subject“ auf mittleres Symbol (Create a new …) klicken - „Kniebeuge“ mit OK bestätigen
Linke Maustaste auf das erstellte Subject klicken – rechte Maustaste - erstellte Subject mit „Save Subject“ speichern
Marker kleben (Marker ausschließlich mit Stoffhandschuhen berühren)

## Slide 25
Nexus – Bedienungsanleitung
ROM-Messung (Range of motion; Bewegungsbereich festlegen)
Feld „Tools“ (rechts) - Reiter „Capture“ - Trial Typ „Manuell“ auswählen - bei Trial Name „ROM“ eingeben
Proband steht auf AMTI-Platte (blau) mit Blickrichtung zur Trennwand. Nach dem Start der Messung eine tiefe Kniebeugen ausführen und mit Stopp beenden
Feld „Communications“ Doppelklick auf die erstellte Datei („ROM“)
Feld „Tools“ „Pipeline“ auswählen - bei Current Pipeline „Kniebeuge_ROM“ auswählen - Start-Button drücken - Speichern (Save-Button links oben)
Feld „Communications“ im Reiter „Quality“ kontrollieren, ob 100% der Marker gelabelt sind; ansonsten ROM-Messung wiederholen.

## Slide 26
Nexus – Bedienungsanleitung
Messung
Feld „Resources“ - Go Live - Feld „Tools“ „Capture“ auswählen - Versuchsname „Kniebeuge“ eingeben
Am Verstärker der AMTI-Kraftmessplatte (rechts unter dem Monitor) „Auto-Zero“ drücken (bevor der Proband auf Platte steigt)
Auf Platte steigen - Aufnahme starten – 3s ruhig stehen - sechs Kniebeugen ausführen - Messung mit Stopp beenden
Feld „Communications“ Versuchsname doppelklicken
Feld „Tools“ Pipeline „Kniebeuge_Versuch“ auswählen und ausführen
Feld „Communications“ auf Datum klicken
Explorer mit Dateien öffnet sich - Probanden und Session auswählen und die exportierten Files („Kniebeuge.csv“ und „Kniebeuge.txt“) auf USB Stick abspeichern
Nach dem Abnehmen der Marker die Klebepunkte entfernen

## Slide 27
Versuchsanordnung
AMTI Kraftmessplatte
Trennwand
Vicon PC
(Rechts)
Marker

## Slide 28
Messung mit Vicon und Amti
Nullabgleich durchführen (Platte nicht berühren)
auf blaue Kraftmessplatte steigen
Messung starten
Kniebeugen ausführen
  2s Pause - 2 * langsam - 2s Pause - 2 * mittel - 2s Pause - 2 * schnell
Messung stoppen
Messdaten speichern
Schwerpunkts- und Kraftverlauf in vertikaler Richtung berechnen und speichern
„Gelenksmomente.exe“ starten (es befindet sich ein Icon auf dem Desktop beim PC links vom Vicon PC)
Benutzer: student PW: student!123

## Slide 29
Gelenksmomente – Bedienungsanleitung
Dateien wählen
Programm starten
Weg und Kraftverlauf speichern
Programm stoppen

## Slide 30
Daten zur Kontrolle in Excel betrachten
Datei – öffnen – Fertig stellen
Reiter „Einfügen“ - Liniendiagramme

## Slide 31
Zur Messung
Bedienungsanleitung vor der Messung durchlesen!
Sportbekleidung (enganliegende kurze Hose und schulterfreies Hemd)
Fragen zum Messablauf sollten beantwortet werden können!
Wie muss der Wegverlauf vom Körperschwerpunkt in etwa aussehen?
Vorbereitung zur zweiten Stunde: Excel Grundlagen 1.xls die Registerblätter
Geradengleichung, s-v-a und a-v-s analysieren

## Slide 32
Typische Test- und Laborfragen:
Warum muss das Koordinatensystem von Vicon bei der Messung mit der Amti Kraftmessplatte definiert werden?
Weshalb können die 4*3 Kraftsensoren bei der Kistler Kraftmessplatte auf 8 Ausgangskanäle reduziert werden?
Beschreiben Sie die Funktionsweise von einem Dehnungsmessstreifen (DMS) und dem piezoelektrischen Effekt!
Geben Sie jeweils einen Vorteil der DMS und der Piezomesstechnik an.
Wie wird Eigenfrequenz definiert und wie hoch ist Sie bei der Kistler Kraftmessplatte?
Systemmerkmale Vicon, Amti und Kistler
Technische Merkmale Vicon, Amti und Kistler

## Slide 33
Fa = m · a
Fges = Fa + FG
Weg
num. Differenzieren bzw. Steigungsdreieck
Geschwindigkeit
num. Differenzieren
Beschleunigung
Multiplikation
Beschleunigungskraft
Addition
Gesamtkraft
s
Vom Weg-Zeit Verlauf zum Kraft-Zeit Verlauf

## Slide 34
Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist das Verhältnis
aus Wegveränderung zur benötigten Zeit.
Die Durchschnittsbeschleunigung ist das Verhältnis
aus Geschwindigkeitsänderung zur benötigten Zeit.
Bei kleinen Zeitintervallen Δt wirken sich kleinste Wegveränderungen stark auf die Steigung aus.
t1 t2
s2
s1
s
t
s
t1 t2
s1
s2
t

## Slide 35
dt…zeitlicher Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgende Messpunkte
Δt…6 * dt
K = (s8 – s2) / (t8 – t2) = (s8 – s2) / (6 * dt)
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10
s8
s2
s
t
dt

## Slide 36
Fges
Fa = Fges - FG
a = Fa / m
v = a * Δt + v0
s = v * Δt + s0
Gesamtkraft
Subtraktion
Beschleunigungskraft
Division
Beschleunigung
num. Integrieren
Geschwindigkeit
num. Integrieren
Weg
Vom Kraft-Zeit Verlauf zum Weg-Zeit Verlauf

## Slide 37
Bei konstanter Geschwindigkeit gilt:
s = v * Δt + s0
s0 …Anfangsweg
v = a * Δt + v0
v0 …Anfangsgeschwindigkeit
Bei konstanter Beschleunigung gilt:
Vom Kraft-Zeit Verlauf zum Weg-Zeit Verlauf

## Slide 38
Problematik Drift: Wie groß ist die Endgeschwindigkeit ve, wenn sich der Nullwert um 6 N über 30 Sekunden verändert hat (m = 60 kg)?
ve = am · Δt = · Δt · Δt = (3 N / 60 kg) · 30 s = 1,5 m/s
Vom Kraft-Zeit Verlauf zum Weg-Zeit Verlauf
t0 te
F
t
Fe
Fm

## Slide 39
Gewichtskraft kann mit Mittelwert vom Kraftverlauf beim „ruhig stehen“ berechnet werden
Vom Kraft-Zeit Verlauf zum Weg-Zeit Verlauf
Chart: 

## Slide 40
Geschwindigkeit und Weg durch numerisches Integrieren berechnen
Gewichtskraft geringfügig abändern
Vom Kraft-Zeit Verlauf zum Weg-Zeit Verlauf

## Slide 41
Aufgaben:

## Slide 42
Aufgaben
Vom Weg zum Kraftverlauf:
Kraftverlauf Vicon + Amti
Differenz Kraftverlauf Vicon + Amti
Maximale und durchschnittliche Abweichung angeben
Vom Kraft zum Wegverlauf:
Wegverlauf Lukotronic + Kistler
- Alle Diagramme ordentlich beschriften (unbedingt richtige physikalische Einheiten; richtige Zeitskalierung)
PowerPoint Präsentation erstellen, Excel und Power Point Dateien auf OLAT hochladen
- Bei identen Arbeiten werden diese negativ beurteilt.
Ende Abgabe: Zu Beginn der Anweisung von der dritten Übung

## Slide 44: High-Speed-Video
Laufanalyse

## Slide 45
Ziel Laufanalyse
Kniewinkel-Zeit Verlauf
Kniewinkelgeschwindigkeit-Zeit Verlauf
Reihen und Serienbilder
Head to Head- und Overlay Darstellung
Ziel Gelenksmomentanalyse
Moment bei zwei Gelenken und zwei Übungen bei jeweils 1 Position bestimmen

## Slide 46: Ablauf Laufanalyse
Aufnahmeort aussuchen (ruhiger Hintergrund, Südeingang Pulverturmlabor)
Maßstab zurechtlegen, Bildbereich einstellen
Enge Sportbekleidung tragen
Laufbewegung der linken und rechten Seite aufnehmen (Sony AX53 4K, FHD 100 Hz, mit Stativ – Bildbereich konstant), Abstand Kamera Person mind. 20 m
Laufbewegung des linken Fußes beim Bodenkontakt von vorne – seitlich – hinten aufnehmen (Fuß möglichst bildfüllend; FHD, 100 Hz)
Aufnahmen für jede Person durchführen

## Slide 47: Bildbereich
Bildbereich definieren
z.B. 2 Tennisbälle und Abstand messen (gleiche Höhe wie Person)
6 m
Erstes Bild: kurz vor dem Bodenkontakt rechtes Bein
Letztes Bild: kurz nach dem Bodenkontakt rechtes Bein
Anleitung zur Messung

## Slide 48: Anleitung zur Messung
Die Kamera darf sich bei der Aufnahme der Serienbilder nicht bewegen  Stativ benutzen und frühzeitig auslösen
High Speed Aufnahme einstellen:
Auf Display MENÜ – Bildqualität/Größe – XAVC S HD wählen – OK
MENÜ - Aufnahmemodus –High-Speed-Aufnahme
Bildbereich wählen
Aufnahme starten und stoppen (silbriger Taste mit rotem Punkt; Kamera hinten rechts)
Dateien auf PC oder Laptop übertragen (SD-Karte seitlich links)

## Slide 49: Excurs: Auflösung
8 Bit = 1 Byte = 28 = 256
10 Bit = 1024;
12 Bit = 4096
16 Bit = 65 536
24 Bit = 16 777 216
Die Auflösung gibt die Anzahl der Unterteilungsschritte an.
z.B. Schwarz und Weiß lässt sich in 256 Stufen unterteilen (Graustufen)

## Slide 50
Exkurs: Lichtempfindlichkeit
Bei höherer Lichtempfindlichkeit kann bei gleicher Belichtungszeit in dunklerer Umgebung fotografiert werden, oder bei gleicher Helligkeit kann die Belichtungszeit reduziert werden.
Bei modernen Kameras werden der ISO oder Gain Wert für die Verstärkung des Sensors angegeben.
Je höher der ISO Wert, desto weniger Licht benötigt man beim Fotografieren. Bei zu geringem Licht wird aber i.d.R. die Bildqualität (Körnung bzw. Rauschen) schlechter.
Zum Nachlesen: http://www.foto-kurs.com/iso-empfindlichkeit.htm
Und
https://mediaweapon.de/iso-und-gain-die-lichtempfindlichkeit-der-kamera
ISO-Empfindlichkeit | Aufnahmesituation
100–200 ISO | Aufnahmen bei Sonne
400–800 ISO | bedeckter Himmel, abends
> 800 ISO | nachts oder in dunklen Innenräume

## Slide 51: Excurs: Bewegungsunschärfe
Einfaches Beispiel:
Ein Tennisball hat beim Aufschlag eine Geschwindigkeit von 215 km/h. Was für einen Weg legt er bei 100 μs, 1 ms und 4 ms zurück?
https://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsunschärfe

## Slide 52: Excurs: Bewegungsunschärfe

## Slide 53: Excurs: Bewegungsunschärfe
Einfaches Beispiel:
Ein Tennisball hat beim Aufschlag eine Geschwindigkeit von 215 km/h. Was für einen Weg legt er bei 100 μs, 1 ms und 4 ms zurück?
215 km/h = 59,7 m/s ~ 60 m/s
s = v * t = 60 m/s * 0,0001 s = 0,006 m = 6 mm; 6 cm; 24 cm
Dies bedeutet, auf dem Bild scheint der Tennisball, bei einer Belichtungszeit von 4 ms, 30 cm lang zu sein (6 cm Durchmesser).
1 μs = 0.000 001 s; 100 μs = 0.000 1 s; 1 ms = 0.001 s;

## Slide 54: Excurs: Schärfentiefe oder Tiefenschärfe
Sie beschreibt die Größe des Entfernungsbereichs, innerhalb dessen ein Objekt hinlänglich scharf abgebildet wird.
Dieser Bereich erscheint scharf
Kamera ist fokussiert auf diesen Abstand
In der Regel wird eine große Schärfentiefe durch kleine Blendenöffnungen oder Objektive mit kurzen Brennweiten erreicht: „Von vorn bis hinten sieht dann alles mehr oder weniger scharf aus.“
https://de.wikipedia.org/wiki/Schärfentiefe

## Slide 55: Excurs: Schärfentiefe oder Tiefenschärfe
http://www.foto-kurs.com/kamera-blende.php
Hohe Tiefenschärfe Geringe Tiefenschärfe
Fokussiert auf Spinne – Schärfentiefe entscheidend ob Hintergrund scharf oder unscharf erscheint

## Slide 56: Excurs: Optische Abbildung „scharfe Abbildung“
F
Achse Z
Z….optische Achse F….objektseitige Brennweite
O…Position des Objekts F‘…bildseitige - “ -
O‘… - “ - Bildes
H….objektseitige Hauptebene der Linse
H‘…bildseitige….
Bild erscheint scharf: alle Strahlen vom Objekt O werden auf O‘ abgebildet
O
O‘
F‘
H‘
H

## Slide 57: Excurs: optische Abbildung „unscharfe Abbildung“
F
Achse Z
Unschärfe durch Verschieben der bildseitigen Hauptebene der Linse
Die Linse kann immer nur für einen bestimmten Abstand „scharf“ gestellt werden.
O
O‘
F‘
H‘
H
Unschärfebereich

## Slide 58: Excurs: Blende
Die Blende ist die mechanische Vorrichtung im Objektiv, über die sich die Weite der Objektivöffnung regeln lässt. Über einen Lamellenverschluss wird die Öffnung verkleinert bzw. vergrößert.
http://www.foto-kurs.com/kamera-blende.php

## Slide 59: Excurs: Blende
Die Blende kontrolliert die Helligkeit, die Schärfentiefe und das Ausmaß der Vignettierung (Abschattung zum Bildrand hin) des Abbildes.
Blendenwert groß (f/11)  Blendenöffnung klein  wenig Licht wird durchgelassen
Beispiel für eine starke Vignettierung

## Slide 60: Excurs: Blende
Die Blende erfüllt zwei wichtige Funktionen: Einerseits steuert sie die Stärke der Beleuchtung des Films, Fotopapiers oder Bildsensors: Je größer die Blendenzahl wird, desto weniger Licht kann durch das Objektiv dringen. Zum Beispiel bei der Blendenzahl-Einstellung 2.8 lässt das Objektiv mehr Licht durch als bei 5.6. So wird in Verbindung mit der Belichtungszeit die Belichtung des Films bzw. Chips geregelt.
Andererseits beeinflusst die Blende die Schärfentiefe: Mit größerer Blendenzahl und damit kleinerer Blendenöffnung wird nicht nur die wirksame Lichtmenge verringert, auch die Unschärfekreise werden durch den spitzeren Lichtkegel kleiner. Folglich vergrößert sich der Bereich des Motivs, der noch als scharf wahrgenommen wird, bis der zulässige Grenzwert erreicht wird. Der Tiefenbereich der scharfen Abbildung (Schärfentiefe) nimmt beim Schließen der Blende also zu. (Wikipedia)
Um eine hohe Bewegungs- und Tiefenschärfe zu erreichen wird „viel“ Licht benötigt.
Bei geringerer Lichtintensität sind große Objektive und „großflächige“ Licht-Sensoren erforderlich.

## Slide 61: Excurs: Einfluss Blende bei der optische Abbildung
Funktionsprinzip einer Aperturblende:
Die Aperturblende liegt zwischen Eintritts- und Austrittsöffnung des Systems und begrenzt den Raumwinkel aller Strahlen deren Spitzen im Bildraum liegen.
Achse Z
O
O‘
Blende

## Slide 62: Excurs: Einfluss Blende bei der optische Abbildung
Achse Z
O
O‘
H‘
H
Bei großer Blendenöffnung ergibt sich ein großer Unschärfebereich (rote Linie bei O‘)
Bei kleiner Blendenöffnung ergibt sich ein kleiner Unschärfebereich (grüne Linie bei O‘) durch den spitzeren Lichtkegel
Blende

## Slide 63: Excurs: Optische Abbildung
ISO-Einstellung entspricht der Behältergröße:
Kleiner ISO Wert großer Behälter
Großer ISO Wert kleiner Behälter
Verschlusszeit oder auch Belichtungszeit entspricht der Zeitdauer während das Wasser fließt
Blendenöffnung regelt die Stärke des Wasserstrahls

## Slide 64: High-Speed-Video
Exkurs: Bildkomprimierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildkompression#Kompressionsverfahren_im_Vergleich
Das JPEG File Interchange Format (JFIF) ist ein 1991 von Eric Hamilton entwickeltes Grafikformat zur Speicherung von Bildern, die nach der JPEG-Norm komprimiert wurden. Für Bilder ist diese Format gut geeignet, für Grafiken eher nicht. http://de.wikipedia.org/wiki/JPEG#Die_JPEG-Komprimierung
Anwendung: Ein 12 MPixel Bild benötigt im Raw-Format ca. 14MB, im JPG-Format ca. 2,5MB
Bei besseren Fotoapparaten kann das Speicherformat gewählt werden, wobei die Nachbearbeitung am Besten mit dem Raw-Format funktioniert.
Andere Formate: BMP, PNG, GIF, TIFF

## Slide 65: High-Speed-Video
Exkurs: Videokomprimierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Videokompression
Die Videokompression hat ihre Ursprünge in der Standbildkompression, einfachere Verfahren komprimieren die einzelnen Bilder eines Videos unabhängig voneinander und speichern den Ton unkomprimiert ab. Die erzielte Kompressionsrate liegt bei etwa 1:5. Weiterentwickelte Verfahren nutzen zur Kodierung auch Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Teilbildern und speichern auch den Ton komprimiert ab. Die damit erzielbaren Kompressionsraten liegen heutzutage oberhalb von 1:100 bei kaum reduzierter Qualität.
Bewegungskorrektur
Eine Möglichkeit zur Verkleinerung der Datenmenge ist die Bewegungskorrektur (englisch motion compensation): Es werden nur die Unterschiede zum vorhergehenden Bild gespeichert. Es wird nach Pixelblöcken gesucht, die gegenüber dem letzten Frame verändert wurden. Für diese wird ein Bewegungsvektor gespeichert, die unbewegten Pixelblöcke werden einfach vom letzten Frame übernommen.
Verlustbehaftete Videocodecs
MPEG-1, -2 und -4, DivX, Xvid, Intel Indeo, Microsoft Windows Media Video, Radius Cinepak, …

## Slide 66
Exkurs: Vollbildverfahren
Das Zeilensprungverfahren (engl. Interlaced Scan (i)) – zeilenverschränkte Halbbilder) baut zuerst die geraden und anschließend die ungeraden Zeilen auf.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeilensprungverfahren
Das Vollbildverfahren (engl. Progressive Scan (p)) bezeichnet eine Technik beim Bildaufbau, bei denen das Ausgabegerät mit echten Vollbildern gespeist wird. Dadurch wirkt das Bild schärfer und ruhiger, außerdem wird Zeilenflimmern vollständig eliminiert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Vollbildverfahren
Auch das HDTV-Format 1080i wird in diesem Modus verwendet, wohingegen 720p und 1080p mit echten Vollbildern gesendet werden.

## Slide 67
Exkurs: Vollbildverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Ultra_HD

## Slide 68: High-Speed-Video
High-Speed-Kamera Sony AX53 4K:
Highspeed Movie
- 1920 × 1080 (100p)
  - Videos liegen in komprimierter Form vor
4K - Video
- 3840 × 2160 (25p)
20-fach optischer Zoom
Mechanischer Bildstabilisator
Verschlusszeit 1 / 6 bis 1 / 10 000
Hohe Lichtempfindlichkeit (ISO): bis 1 600
Motion Shot Video
https://www.sony.at/electronics/handycam-camcorder/fdr-ax53

## Slide 69: High-Speed-Video
Bilder
  4K-Auflösung von 4.096 x 2.160 Pixel
  Lineare RAW mit 12-bit Auflösung
Highspeed Movie
    Full HD Slow Motion bis zu 200 fps
    Videos liegen in komprimierter Form vor
    Lichtempfindlichkeit (ISO): bis 64 000
High-Speed-Kamera: NEX FS700K
Technische Merkmale
Frame rate | 100 fps | 200 fps | 400 fps | 800 fps
resolution time | 1920*1080 9 sec | 1920*1080 9 sec | 1920*432 12 sec | 1920*216 23 sec
http://www.tundratree.com/sony-nex-fs700-a-great-camera-for-wildlife/

## Slide 70
High-Speed-Kameras:
Casio Exilim EX-ZR700
fps Auflösung (Pixel)
120 - 640 x 480
240 - 512 x 384
480 - 224 x 160
- 224 x 64
18-fach Zoom,
Lichtempfindlichkeit (ISO): bis 3200
http://de.exilim.eu/de/exilimzrserie/exzr700/specifications/

## Slide 71: Laufanalyse: Anleitung zur Auswertung
Bei eigenem Rechner: Installationsprogramm ausführen
http://sport1.uibk.ac.at/lehre/kurt/Programme/Installer Labview 2017.zip
Bilder manuell digitalisieren: Digi 2018.exe
http://sport1.uibk.ac.at/lehre/kurt/Programme/Digitalisieren/
Reihen- und Serienbilder erstellen: Frei_Reihen_Serienbild_2018.exe
http://sport1.uibk.ac.at/lehre/kurt/Programme/Frei _Reihen_Serienbild/
Serienbilder der HD Aufnahmen erstellen: Kinovea
Laufanalyse gesamt: Auswertung Laufdigi 2018.exe
http://sport1.uibk.ac.at/lehre/kurt/Programme/Laufanalyse/
Automatisches Digitalisieren: Kinovea
Drehmomente Hantelübung: GM Hantel 2018.exe
http://sport1.uibk.ac.at/lehre/kurt/Programme/Gelenksmomente/

## Slide 72
Programme, Videos und Bilder auf lokaler Festplatte speichern (nicht auf Netzlaufwerk)
Bilder eines Laufschrittes in einem neuen Ordner ablegen
Bedienungsanleitung befolgen - blaue Schrift
Reihenfolge digitalisieren: Ballen, Sprungg., Knieg., Hüftg., Schulterg.
*.kox Datei wird automatisch im Bildverzeichnis gespeichert
Nach digitalisieren vom letzten Bild  automatisch erstes Bild nächster Punkt
Programm wird am Schluss automatisch beendet
Bei Verkleinern oder Vergrößern muss die Bildnummer verändert werden, damit die Veränderung sichtbar wird.
Manuelles Digitalisieren:

## Slide 73: Manuelles Digitalisieren: DigiBild2015.exe

## Slide 74
Reihen- und Serienbilder:
Registerblatt 1. Freischneiden wählen
Verzeichnis mit Laufbildern wählen und Programm starten
Programm speichert die freigeschnittenen Bilder im Verzeichnis
F_Mustername
Registerblatt 2. Reihenbild wählen und Programm starten
Reihenbild abspeichern
Registerblatt 3. Serienbild wählen und Programm starten
Serienbild abspeichern

## Slide 75
Reihen- und Serienbild: Frei_Reihen_Serienbild_2014.exe
Verzeichnis wählen in dem sich die Bilder einschließlich dem „neutralen“
Bild befinden (neutrales Bild … keine Person befindet sich im Bild)
Registerblatt Freischneiden wählen
Wert 1 keine Reduzierung
der Auflösung

## Slide 76
Serienbild rechts
Serienbild links gespiegelt
Serienbild links
Reihen- und Serienbilder erstellen:

## Slide 77: Reihenbild
rechts
links

## Slide 78
Beispiel Reihenbilder

## Slide 79: Auswertung
In der Datei (*.kox) sind in den Spalten X- und Y- Koordinaten der digitalisierten Punkte als Pixelwerte abgespeichert.
 | Punkt 1 |  | Punkt 2 |  | Punkt 3 | 
Bildnr. | X | Y | X | Y | X | Y
1 | 39 | 170 | 89 | 166 | 190 | 123
2 | 45 | 168 | 94 | 162 | 186 | 123
3 | 51 | 164 | 101 | 158 | 181 | 123
4 | 62 | 159 | 107 | 155 | 176 | 123
5 | 71 | 152 | 113 | 152 | 172 | 124
6 | 81 | 147 | 120 | 148 | 168 | 124
X-Werte
Y-Werte
0/0

## Slide 80: Maßstab ermitteln
Punkt 1 und 2 die horizontalen und vertikalen Pixelwerte bestimmen.
Der Maßstab berechnet sich aus:
M = (x2 – x1) / l x1, x2 …horizontale Pixelwerte Punkt 1 und 2 l…. Abstand Punkt 1 und 2
Abbildung 1: schematische Darstellung einer Aufnahme mit Stab
Beispiel: Punkt 1: 200 Punkt 2: 800 Länge Stab: 2 m
Dann ergibt sich für M: 300

## Slide 81: Vergleich: linke - rechte Seite
Kniewinkelberechnnung
Tangens von beiden Segmenten
Cosinussatz: http://de.wikipedia.org/wiki/Cosinussatz
Vektorenrechnung:
https://matheguru.com/lineare-algebra/winkel-zwischen-zwei-vektoren.html https://de.wikipedia.org/wiki/Skalarprodukt

## Slide 82
Auswertung Lauf: Auswertung Laufdigi 2011.exe
2
4

## Slide 83
Serienbild HD: Kinovea
1
2
3
4
Datei - Videodatei öffnen
Arbeitsbereich wählen (Bodenkontakt)
3. Bewegung – Übersicht (Zeitbereich muss eingegrenzt sein) 4. Serienbild speichern
5. Bewegung – Übersicht

## Slide 84: Auswertung: Digitalisieren mit Kinovea
Mit Kinovea die Videodatei *.mkv öffnen
Zeitbereich wählen (zwei Beuge- und Streckbewegungen) und als Videodatei *.avi abspeichern
Kleines blaues Kreuz in der horizontalen Leiste wählen und Hand mit linker Maustaste anklicken
Rechte Maustaste drücken und Display Koordinates wählen
Pixelkoordinaten erstes Bild notieren (Handgelenk 254;- 305, Ellbogen 220;-190, Schulter 230;-93)
Rechte Maustaste bei jedem Marker drücken und Verfolge Trajektorie wählen
Vorgang für Ellbogen und Schulter wiederholen
Bild für Bild weitergehen und die Position des Markers kontrollieren
In Menüleiste Datei/Export als Tabelle/ Trajektorie in einfachen Text wählen und Koordinatendatei abspeichern

## Slide 85: Auswertung: Hantel Hand 2016.exe
Koordinatendatei mit Editor öffnen und jeweils zum Zeitpunkt 0:00:00:00 die Pixelkoordinaten der drei Punkte eintragen und Datei speichern
Programm Hantel Hand 2018.exe oder 2019 öffnen
Programm funktioniert nur auf Uni Rechnern
Videodatei wählen (mit kleinem gelben Ordnerzeichen)
Koordinatendatei wählen
Programm starten
Diagramme Momente anklicken – rechte Maustaste – Exportieren – Daten in Zwischenablage kopieren – in Excel einfügen
Vergleiche der drei Ausführungsgeschwindigkeiten bezüglich der Momentverläufe in Excel erstellen und kurz kommentieren

## Slide 86: Laufanalyse: Aufgaben
Frei Reihen Serienbild
Serienbild von der rechten und gespiegelten linken Seite
Reihenbild von der rechten und gespiegelten linken Seite
Auswertung Laufdigi 2014
Bild - Auswertung Laufdigi
Excel
Diagramme Kniewinkel und Kniewinkelgeschwindigkeit
Kinovea
Serienbilder linke und rechte Seite von HD-Aufnahmen
Hantel Hand 2016.exe
Vergleich der Momentverläufe vom Ellbogen- und Schultergelenk jeweils bei unterschiedlichen Ausführungsgeschwindigkeiten in einem Diagramm (Excel) mit kurzen Kommentaren darstellen.
Powerpoint
- Powerpoint Präsentation mit allen Ergebnissen uaf OLAT hochladen
Abgabetermin
12.04.2019 24.00

## Slide 87
Typische Testfragen:
Lukotronik: Geben Sie die 4 technischen Merkmale von Lukotronic an!
Kistler: Was bedeutet: Übersprechen < 2%? Geben Sie dazu ein Beispiel an!
Berechnen Sie die Endgeschwindigkeit!
Die Beschleunigung (a= 3m/s²) wirkt über einen Zeitbereich von 0,5s;
Anfangsgeschwindigkeit (v0=2m/s)
Gegeben sind zwei Messpunkte mit den Wertepaaren x0;y0 und x1;y1. Die x-Werte geben den Zeitpunkt an.
Geben sie die Formeln für das numerische Differenzieren und Integrieren an. Geben sie die geometrische Interpretation vom numerischen Differenzieren und Integrieren an. Fertigen Sie für die Erklärung zwei Skizzen an.

## Slide 88
Typische Testfragen:
- Was wird unter Tiefenschärfe verstanden?
Warum hat die Blende einen Einfluss auf die Tiefenschärfe? Fertigen Sie für die Erklärung zusätzlich eine Skizze an!
Warum muss das Koordinatensystem bei Lukotronic bei der Messung mit der Kistler Kraftmessplatte definiert werden?
Ein Tennisball hat beim Aufschlag eine Geschwindigkeit von 200 km/h. Was für einen Weg legt er bei 5 μs, 0,5 ms und 5 ms zurück? Weshalb ist diese Berechnung für die Belichtungszeit wesentlich?
Warum können sich beim numerischen Differenzieren kleine Fehler des Messsignals stark auswirken? Geben Sie zwei Möglichkeiten an diese zu vermeiden!
Einstellungsparameter: Blende, ISO und Belichtungszeit; Geben Sie die Bedeutung und deren Auswirkungen beim Fotografieren für jeden Begriff an!

## Slide 89: Bestimmung von Drehmomenten bei übungen it dem Sling Trainer
Unter Drehmoment versteht man das Produkt aus einer Kraft und dem senkrechten Abstand ihrer Wirkungslinie vom Drehpunkt.
M = F · d
M… Drehmoment
F… Kraft
d… Normalabstand
SI – Einheit: [M] = Newtonmeter (Nm)
F
d

## Slide 91: Drehmoment
F
M= F·d = F·
Normalabstand d
Hebel l
α
Wirkungslinie Kraft

## Slide 92
Kniestreckmaschinen:
Gewichtsscheibe am Dreharm

## Slide 93
Kniestreckmaschinen
Bestimme für die vier Positionen das Drehmoment

## Slide 94
Kniestreckmaschinen
Hebelarm

## Slide 95
Kniestreckmaschinen
Gewichtsscheibe am Dreharm
A
B
Drehmoment
A
B
Chart: 
| 0 | 8.7266462599716474E-2 | 0.17453292519943295 | 0.26179938779914941 | 0.3490658503988659 | 0.43633231299858238 | 0.52359877559829882 | 0.6108652381980153 | 0.69813170079773179 | 0.78539816339744828 | 0.87266462599716477 | 0.95993108859688125 | 1.0471975511965976 | 1.1344640137963142 | 1.2217304763960306 | 1.3089969389957472 | 1.3962634015954636 | 1.4835298641951802 | 1.5707963267948966
 | 0 | 0.087156 | 0.17365 | 0.25882 | 0.34202 | 0.42262 | 0.5 | 0.57358 | 0.64279 | 0.70711 | 0.76604 | 0.81915 | 0.86603 | 0.90631 | 0.93969 | 0.96593 | 0.98481 | 0.99619 | 1
M= F·d = F·
M

## Slide 96
Kniestreckmaschinen:
mit Seilzug und Kreisscheibe
A
B
Gewicht
Seil
Drehscheibe

## Slide 97
Kniestreckmaschinen
Drehmoment
A
B
Dreharm
A
B
Gewicht
Seil
Drehscheibe

## Slide 98
Kniestreckmaschinen
mit Seilzug und Ovalscheibe
A
B

## Slide 99
Kniestreckmaschinen
mit Seilzug und Ovalscheibe
A
B
Biomechanische Grundlagen

## Slide 100
Kniestreckmaschinen
mit Seilzug mit Ovalscheibe
A
B
Drehmoment
A
B
Biomechanische Grundlagen

## Slide 101
Ovalscheibe
Ist F1 = F2 ?
Biomechanische Grundlagen
F1
F2

## Slide 102: Beispiele Drehmoment
Hebelgesetz: Kraft  Kraftarm = Last  Lastarm
FK  dK = FL  dL
FK
FL
dL
dK

## Slide 103: Gelenksmomente
Übungen:
Tiefe Kniebeugen mit und ohne Fersenunterstützung
Gelenksmomente Kniebeuge

## Slide 104
Statischer Fall:
Fges
Fges = FKörper + F Hantel
Fges greift am KSP von Körper und Hantel an
keine dynamischen Kräfte
Der Körperschwerpunkt ist der gedachte Punkt, bei dem die Schwerkraft durch eine einzige Gegenkraft ausgeglichen werden kann.
Gelenksmomente Kniebeuge

## Slide 105
Statischer Fall:
Fges
lKnie
MKnie = Fges * l Knie
Vereinfachung:
Gewichtskraft von Unterschenkel und Fuß wird von der Gesamtkraft nicht abgezogen
Gelenksmomente Kniebeuge

## Slide 106
Kniebeuge: MKnie = 270 Nm
Fges
lKnie
MKnie = Fges * l Knie 
lKnie = MKnie / Fges
Problem:
- KSP nicht bekannt
Gelenksmomente Kniebeuge

## Slide 107
Excel Programm „Kniebeugen“:

## Slide 108
Bestimmung der Gelenksmomente bei einer Kniebeuge mit einem Sling Trainer
Fges
lKnie
Normalabstände vom Knie- und Hüft-gelenk messen und mit Gewichtskraft multiplizieren
Bei gut trainierter Beinmuskulatur kann die einbeinige Kniebeuge ausgeführt werden
Achtung: Haltekraft am Sling Trainer sollte möglichst gering sein

## Slide 109
Freischneiden von Körpern
Zur Analyse von Belastungen müssen alle extern bzw. intern einwirkenden Kräfte systematisch untersucht werden.
Zur Vereinfachung betrachtet man den Körper getrennt von der Umgebung. Bei diesem derart isolierten Körper zeichnet man alle einwirkenden Kräfte ein (Freikörperdiagramm).
Wichtig ist es, Richtung und Angriffspunkt externer Kräfte zu identifizieren.

## Slide 110
Kraft | Richtung | Angriffspunkt
Gewicht | Senkrecht nach unten | Körperschwerpunkt
Reaktion | Senkrecht zur Kontaktfläche | Kontaktpunkt
Reibung | Entlang der Kontaktfläche | Kontaktpunkt
Freischneiden von Körpern
Für den statischen Fall gilt:
Die Summe aller Kräfte ist Null (Σ F = 0)
Die Summe aller Drehmomente ist Null (Σ M = 0)

## Slide 111
1. Umgebung durch extern wirkende Kräfte ersetzen
Freischneiden von Körpern

## Slide 112
KSP
FG
FBR,2
FBR,1
FR,1
FR,2
Bodenreaktionskraft … normal zum Boden
Reibungskraft …parallel zum Boden

## Slide 113
KSP
FG
FBR,2
FBR,1
FR,1
FR,2
∑ F = 0
FR,1 - FR,2 = 0  FR,1 = FR,2
FBR,1 + FBR,2 - FG = 0  FBR,1 + FBR,2 = FG

## Slide 114
∑ M = 0: FGew · l2 - F1 · lges = 0 
l2 = F1 · lges / FGew
FGew und F1 mit Waage und lges mit Maßband messen.
l1
l2
F1
F2
KSP
Körperschwerpunkt und Teilkräfte bestimmen
FGew

## Slide 115
FBR
Sling
FSling
Kann eine Reibungskraft bei den Händen auftreten, wenn ja was bewirkt sie?
2. Bestimmung des Drehmoments bei der Lendenwirbelsäule bei einer Liegestütz mit Sling Trainer

## Slide 116
Sling
FSling
Alle Kräfte von dieser Seite bestimmen und einzeichnen
FSling und FG,Beine messen (FSling = FGew – FHand)
FG,Beine

## Slide 117
M = F1 * l – F2 * l = 450N * 0,9m – 100N * 0,9m = 285Nm
Kasten
Waage
l2
F2
Gewichstkraft bei den Füssen messen (Muskulatur nicht anspannen) und Abstand l2 messen

## Slide 118: Ergebnisse experimenteller Bestimmungen
 | Relatives Gewicht |  |  | TSP- Verhältnis | 
 | Fischer | Bernstein |  | Fischer | Bernstein
 | m | m | w |  | 
Kopf | 0,0706 | 0,0672 | 0,0812 | 0,40 | 
Rumpf | 0,4270 | 0,4630 | 0,4390 | 0,40 | 0,440
1 Oberschenkel | 0,1158 | 0,1221 | 0,1286 | 0,44 | 0,386
1 Unterschenkel | 0,0527 | 0,0465 | 0,0484 | 0,42 | 0,413
1 Fuß | 0,0179 | 0,0146 | 0,0129 | 0,44 | 
1 Oberarm | 0,0336 | 0,0265 | 0,0260 | 0,47 | 0,466
1 Unterarm | 0,0228 | 0,0182 | 0,0182 | 0,42 | 0,412
1 Hand | 0,0084 | 0,0070 | 0,0055 |  | 

## Slide 119: KSP aus Teilschwerpunkten und Teilmassen
m . yKSP = m1y1 + m2y2 + m3y3 + … + m12y12
m . xKSP = m1x1 + m2x2 + m3x3 + … m12x12
m … Gesamtmasse, mi … Teilmassen
xi, yi ... Koordinaten der Teilschwerpunkte
Daraus ergeben sich die Schwerpunktkoordinaten:
yKSP = 1/m . (m1y1 + … + m12y12) =
12
= 1/m  miyi
i = 1
xKSP = 1/m . (m1x1 + … + m12x12) =
12
= 1/m  mixi
i = 1

## Slide 120
Liegestütz Frontalansicht
Mit Waage vertikale Fußkraft messen
Abstände Slingtrainer Gelenke messen
3. Bestimmung der Drehmomente im Ellbogen- und Schultergelenk bei einer Liegestütz mit Sling Trainer

## Slide 121
Liegestütz Frontalansicht
Mit Waage vertikale Fußkraft messen
Abstände Sling Trainer Gelenke messen
3. Bestimmung der Drehmomente im Ellbogen- und Schultergelenk bei einer Liegestütz mit Sling Trainer

## Slide 122
Seitansicht Frontalansicht
4. Bestimmung der Drehmomente im Schultergelenk bei einer Liegestütz mit Sling Trainer
- Mit Waage Gewichtskraft im
aufrechten Stand und bei der
Übung messen
- Sling Trainer Kraft berechnen
FSling,vert = FGew,aufrecht - FGew,Übung
FSling = FSling,vert / cos ()
M = Fsling * l

## Slide 123: Sling Trainer: Aufgaben
Position vom Körperschwerpunkt bestimmen:
siehe Folie 132
Die 4 Übungen mit Sling Trainer durchführen und filmen
Dürchführung in den kommenden 10 Tagen
- Zu jeder Übung 3 Bilder mit Abständen einfügen und die dazugehörenden Drehmomente berechnen

## Slide 124: Leistungsbestimmung beim Bankdrücken
Unter Leistung P versteht man das Verhältnis der Arbeit zur Arbeitszeit.
Leistung = Arbeit / benötigte Zeit
SI – Einheit der Leistung [P] = Watt (W) = J/s = Nm/s
P = W / t oder ∆W / ∆t (Ableitung der Arbeit nach Zeit)
P… Leistung
W… verrichtete Arbeit
t… Zeit, die dafür benötigt wurde
oder
P = F · v (= Skalarprodukt von Kraft und v)
Bewegung mit Ausholen entspricht
Dehnungs-Verkürzungszyklus (DVZ): exzentrische mit nachfolgender konzentrischer Muskelaktivierung
Mechanischer Vorteil:
Nutzung elastischer Energie (vor allem Muskel-Sehnenkomplex)
Neuronale Vorteile:
Voraktivierung
Auslösen vom Muskeldehnungsreflex mit reziproker Hemmung

## Slide 125
https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-015-3165-1
Notes: 0,20 bis 0,35 Lit: falkner

## Slide 126
Gewicht | LPMS-B2: 12 g LPMS-B2 OEM: 2 g
Abstand Sensor Computer | < 20 m
Kann auch als Datenlogger verwendet werden | 
Beschleunigungsmesser | 3 Axen, ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g, 16 bit
Winkelgeschwindigkeit (Gyroscope) | 3 axes, ±125 / ±245 / ±500 / ±1000 / ±2000 °/s, 16 bit
Magnetometer | 3 axes, ± 4 / ± 8 / ± 12 / ± 16 gauss, 16 bit
Ausgabedaten | Raw data / Euler Winkel / Quaternion Winkel
Messfrequenz | bis 400Hz
LPMS-B2: Inertiale Messeinheit (IMU) mit Bluetooth Verbindung

## Slide 127: Bestimmung der Leistungsschwelle beim Bankdrücken
1. Gewicht:
  a) 3 Wiederholungen Tief- mit anschließender Hochbewegung (Arme gestreckt – gebeugt – gestreckt)
  b) 3 Wiederholungen Hochbewegung (Arme gebeugt – gestreckt)
  Zwischen den Wiederholungen 2 Sekunden Pause und dabei das Gewicht möglichst ruhig halten
  2. Gewicht ….
  3. Gewicht ….
  ….
Dürchführung in den kommenden 10 Tagen
Auswertung
Folgende Diagramme für die mittleren wie auch maximalen Werte erstellen:
Geschwindigkeit zu Hantelmasse
Leistung zu Hantelmasse
Leistung zu Geschwindigkeit
Ergebnisse kurz kommentieren

## Slide 128
Grundlagenwissen

## Slide 129
Siehe Grundlagen1.xls
Grundlagenwissen

## Slide 130
Bestimme die Steigungen (Grundlagenwissen)!
Grundlagenwissen

## Slide 131
x2-x1 2 – 0 2
y2-y1 2 – 0 2
k = = = = 1
y2
y1
x1
x2
Grundlagenwissen

## Slide 132
k1
k2
kn
x3
Grundlagenwissen

## Slide 133
Siehe Grundlagen1.xls
Grundlagenwissen

## Slide 134
Grundlagenwissen

## Slide 135
A1
A2
An
Vereinfacht: An = yn * Δx
Grundlagenwissen

## Slide 136
Grundlagenwissen

## Slide 137: Ablauf Gelenksmomentbestimmung
Marker bei Personen ankleben (Sichtbarkeit und Form
der Marker ist für automatisches Digitalisieren entscheidend!)
Aufnahme Caxio EX-ZR700 -120 fps - Stativ: Aufnahmefrequenz Highspeed ändern: MENU Taste drücken; Registerblatt Qualität auswählen; Frequenz 120 fps wählen mit Pfeiltasten
Hantelübung „Bizeps Curls Kurzhantel“
  3 mal 2 Wiederholungen bei mittlerer Ausführungsgeschwindigkeit mit:
  a) keinem b) mittlerem c) starkem Ermüdungszustand
Schärfe der Aufnahme kontrollieren. Zoom Ring (Kamera vorne rechts) bei der Wiedergabe. Wiedergabe mit SET Taste (Kamera hinten rechts) starten